## Slide 1: BAB 2: PERKAKASAN

## Slide 2
2.1 PENGENALAN KEPADA PERKAKASAN KOMPUTER
ASAS RAKABENTUK KOMPUTER
Definisi Komputer : Mesin Elektronik yang diprogramkan untuk menerima ipput, memprosesnya untuk mengeluarkan output seperti yang dikehendaki dan menyimpan data untuk kegunaan masa hadapan.
Perkakasan = Komputer dan komponen-komponennya.
Contoh perkakasan: Monitor, Sistem Unit, Papan kekunci, Tetikus, Motherboard, Unit pemprosesan pusat dll.
Perkakasan dapat dibahagikan kepada 2 kategori iaitu:
Komponen Dalaman
Komponen Luaran

## Slide 3
2.2 KOMPONEN KOMPUTER LUARAN
Komponen komputer yang dapat kita lihat pada sebuah sistem komputer yang lengkap.
KOMPONEN
FUNGSI
1. PAPAN KEKUNCI
- Peranti masukan/peranti input iaitu alat menerima data dan arahan daripada pengguna
- Membolehkan data mentah diproses menjadi maklumat
- Jenis-jenis papan kekunci
a) Jenis Spring
- Kekunci jenis ini mempunyai spring besi anjal yang kurang kecil bahagian bawah setiap kekunci
- Kekunci jenis ini mengeluarkan bunyi yang kuat.
b) Jenis Membrance
- Menggunakan getah dibahagian bawah
- Lebih lembut
- Kurang bising

## Slide 4
2. MONITOR
- kelihatan seperti peti televisyen
- melalui penggunaan skrin paparan (monitor), pengguna boleh melihat hasil yang diperolehi melalui pemprosesan komputer
- ia merupakan salah satu contoh peranti output
3. MOUSE
- Peranti masukan yang mengawal pergerakkan penunjuk atau kursor pada paparan skrin
- Merupakan peranti kecil yang bergerak di atas permukaan keras dan rata dan ia bergerak berdasarkan pergerakkan bebola di bahagian bawahnya
- Biasanya mempunyai 1-3 butang yang mempunyai peranan sendiri
- 4 aktiviti utama tetikus adalah
i) Klik/ Klik sekali (Single click)
ii) Dwiklik (Double Click)
iii) Klik sebelah kanan (Right click)
iv) Heret dan lepas ( Click and drag)
4. SPEAKER
- Membolehkan pengguna mendengar suara
5. SCANNER
- Alat pengimbas gambar
6. MICROPHONE
Alat pembesar suara

## Slide 5
7. FLOPPY A:\
(Pemacu cakera)
- Pemacu cakera (Disk Drive) alata yang membolehkan data dibaca/ditulis kepadanya
- Memerlukan cakera liut (disket) untuk menyimpan data
8. CASING
- Bahagian luar Unit Sistem
- Penutup
9. PRINTER
- Peranti yang menghasilkan salinan cetakan pada kertas
- Jenis-jenis pencetak
1. Pencetak Bintik Matrik (Dot Matrik)
2. Semburan Dakwat (Ink jet
3. Semburan gelembung (Bubble jet)
4. Laser

## Slide 6: KOMPONEN DALAMAN
Komponen komputer dalaman adalah komponen-komponen komputer yang terdapat didalam kekotak CPU anda.
KOMPONEN
FUNGSI
1. CPU
- Unit Pemprosesan Pusat (Central Processing Unit)
- Otak sesebuah sistem komputer
- Berperanan menterjemahkan data input kepada maklumat output yang lebih bermakna
- Merupakan litar elektronik yang dinamakan pemproses mikro
HARD DISK
- merupakan plat besi yang diselaputi oksida bermagnet yang boleh dimagnetikan bagi tujuan perwakilan data
- istilah “Keras” mewakili keadaan fizikalnya yang keras berbanding cakera liut yang lembut
- mampu menampung saiz data yang besar dan proses capaian data yang lebih pantas

## Slide 7
BUS
- talian bas merupakan laluan elektronik di dalam system komputer yang berperanan membawa atau memindahkan maklumat antara komponen-komponen komputer
- jumlah data atau maklumat yang mampu dihantar atau dibawa oleh sesuatu talian bas bergantung kepada lebar bas tersebut
- semakin lebar talian bas semakin banyak data yang boleh dipindahkan dalam suatu masa
INGATAN
- komponen komputer yang berperanan membawa atau memegang data atau set arahan sebelum, semasa dan selepas ia diproses
- terbahagi kepada 2 iaitu :
Ram (Random Access Memory)
- Ingatan capaian rawak
- Juga dikenali sebagai ingatan utama > data atau arahan boleh dicapai secara rawak di dalamnya dan ia boleh melaksanakan proses (baca dan tulis)
- Data akan hilang sebaik sahaja komputer ditutup.
Rom (Read Only Memory)
- ingatan baca sahaja
- dikenali sebagai ingatan kekal yang sedia ada dalam komputer walaupaun komputer telah ditutup
- biasanya telah diprogram oleh pengeluar komputer semasa dikilang dan tidak boleh diubah sama sekali
- merujuk kepada baca sahaja yang hanya boleh dibaca dan tidak boleh ditulis
- tidak berkeupayaan menyimpan data/arahan
- penting bagi setiap komputer kerana di dalamnya terkandung banyak arahan dasar yang diperlukan komputer untuk beroperasi dengan lancar
- tidak kehilangan data/arahan walaupuj komputer off (Non-volatile)

## Slide 8
CPU CLOCK
- Ianya dikawal oleh osilator (oscillator)
- Osilator membenarkan cpu beroperasi dengan kadar yang berbeza untuk setiap komponen
MOTHER BOARD
- Papan litar yang paling besar dan utama dalam sesebuah sistem komputer
- Papan induk menjadi pusat bagi menghubung serta tapak bagi CPU, BIOS, Ingatan utama, Liang bersiri, Slot tambahan dan pelbagai pengawal yang mengawal peranti utama seperti monitor, keyboard, driver dan sebagainya

## Slide 9: 2.3 ASAS PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER

## Slide 10
ASSAS PENYELENGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER
Untuk membina sistem sendiri, kita perlu tahu apa yang dipasang dalam sesebuah sistem PC serta komponen penting lain.
Antara komponen/peralatan yang diperlukan untuk menghidupkan sebuah komputer peribadi adalah seperti berikut:
1. Motherboard
2. Processor
3. VGA Card
4. Hard Disk
5. Floopy Drive
6. Casing
7. RAM
8. Cable
9. Monitor
10. Modem
11. Sound Card
12. CD ROM
13. Speakers
14. Microphone

## Slide 11
Kuasa
- Sistem PC dijana oleh kuasa elektrik.
Papan Litar Utama
- ibu kepada semua litar
- mengagihkan kerja dan menghubungkan pelbagai komponen dalam PC
Pengawal & Set Cip
- ia bertindak sebagai pegawai trafik yang mengawal pengaliran data antara pelbagai komponen
- Set Cip > menentukan fungsi yang bakal disokong oleh komputer seperti kelajuan pemproses, kelajuan bus, jenis memori

## Slide 12
MENANGANI MASALAH PERKAKASAN KOMPUTER
Bekalan Kuasa
- apabila skrin tiba-tiba gelap tanpa sebarang paparan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan memeriksa bekalan kuasa untuk semua perkakasan
- periksa sama power supply berfungsi. Ini boleh dipastikan dengan melihat kipas penyejuk dibelakang sistem unit
- pastikan sambungan plug kuasa adalah kemas.
Halangan Boot
- halangan semasa menghidupkan komputer mungkin disebabkan oleh
i) Disket yang tidak dikeluarkan dari pemacunya semasa menghidupkan komputer
ii) Kerosakkan cakera keras
Sambungan
- satu lagi masalah yang biasa pada perkakasan komputer ialah:
i) Kabel yang tidak dipasang dengan kemas
ii) Unit system terkena hentakan atau gegaran yang menyebabkan kabel akan longgar dan menyebabkan perkakasan gagal berfungsi

## Slide 13
Tetikus dan Keyboard
- tetikus dan keyboard yang telah lama digunakan biasanya diliputi kekotoran pada bahagian dalam bebolanya yang memyebebkan tetikus tersebut gagal untuk berfungsi dengan baik
- jika tetikus atau papan kekunci tidak berfungsi pastikan sambungan kabel ke komputer adalah rapat.
Bunyi
- Jika terdapat kerosakkan pada bunyi, kita perlu memeriksa pembesar suara
- Selain daripada itu kita kena periksa juga kad bunyi sama ada ia terpasang dengan rapat atau tidak
CD ROM
- jika gagal membaca cakera kemungkinan head tela kotor ataupun telah rosak
Pencetak
- masalah yang biasa timbul pada pencetak adalah
i) kerosakkan cartridge
ii) sambungan kuasa elektrik
iii) kabel ke komputer yang tidak kemas